RIPv2(redes directamente conectadas):
  1. (config)	router rip
  2. (config-router)	version2
  3. (config-router)	network x.x.x.x
  4. (config-router)	end

1. RIPng:
  1. (config)	ipv6 router rip red_ipv6
  2. (config-if)	ipv6 rip red_ipv6 enable

1. OSPF(redes directamente conectadas):
  1. (config)	router ospf 1
  2. (config-router)	network x.x.x.x y.y.y.y area 0
                  (mascara dec invertida)

Rutas estaticas

1. Construir la red
2. Asignar Ips interfaces	ip address x.x.x.x y.y.y.y
3. Levantar interfaces	no shutdown
4. Gateway e Ips equipos finales
5. Rutas estaticas	ip route ip_destino mascara_decimal ip_gateway
6. Comprobar conectividad	show ip route

Rutas por defecto

Ruta por defecto	0.0.0.0 0.0.0.0 ip_gateway

RIPv2

1. Construir la red
2. Asignar Ips interfaces	ip address x.x.x.x y.y.y.y
3. Levantar interfaces	no shutdown
4. Gateway e Ips equipos finales
5. RIPv2(redes directamente conectadas):
  1. (config)	router rip
  2. (config-router)	version2
  3. (config-router)	network x.x.x.x
  4. (config-router)	end
6. Comprobar conectividad	show ip route

RIPng

1. Construir la red
2. Asignar Ips interfaces	:
  1. ipv6 unicast-routing
  2. ipv6 address x:x:x:x::x/yy
3. Levantar interfaces	no shutdown
4. Gateway e Ips equipos finales
5. RIPng:
  1. (config)	ipv6 router rip red_ipv6
  2. (config-if)	ipv6 rip red_ipv6 enable
6. Comprobar conectividad	show ipv6 route

OSPF

1. Construir la red
2. Asignar Ips interfaces	ip address x.x.x.x y.y.y.y
3. Levantar interfaces	no shutdown
4. Gateway e Ips equipos finales
5. OSPF(redes directamente conectadas):
  1. (config)	router ospf 1
  2. (config-router)	network x.x.x.x y.y.y.y area 0
                  (mascara dec invertida)
6. Comprobar conectividad	show ip ospf database